MEMÓRIA DE CÁLCULO

EMEB MARIA LUCIA BERTI
1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,25
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE 1,5x1,5 = 2,25 M2
2. REFORMA DA PARTE EXISTENTE
2.1 REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO
2..1.1	FDE	09.64.005	RETIRADA DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS INCANDESC	UN	9
REMOÇÃO DE ILUMINAÇÃO: / 1 HALL (BANHEIRO DOS PROFESSORES) / 1 BANHEIRO DOS PROFESSORES FEMININO / 1 BANHEIRO DOS PROFESSORES MASCULINO / 1 BRINQUEDOTECA / 1 DIRETORIA / 1 SECRETARIA / 1 LAVANDERIA / 1 BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS FEMININO / 1 BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS MASCULINO / TOTAL: 9
2.1.2	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	15,71
BRINQUEDOTECA: 10,18 X 3H = 30,54 / BANHEIROS DOS PROFESSORES: 3,46 X 3H = 10,38 / 3,46 X 3H = 10,38 / 3,46 X 3H = 10,38 / DIRETORIA/SECRETARIA/S. DOS PROFESSORES: 7,06 X 3H = 21,18 / 3,46 X 3H = 10,38 / LAVANDERIA: 3,83 X 3H = 11,49 / TOTAL: 104,73 M² X 0,15 = 15,71 M³
2.1.3	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 MARTELETE,	M2	452,63
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO: / BRINQUEDOTECA: 35,07 M² / BANHEIRO DOS PROFESSORES FEMININO: 5,69 M² / BANHEIRO DOS PROFESSORES MASCULINO: 5,69 M² / HALL DOS BANHEIROS: 12,44 M² / DIRETORIA: 11,97 M² / SECRETARIA: 11,97 M² / S. DOS PROFESSORES: 24,43 M² / BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS FEMININO: 5,74 M² / BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS MASCULINO: 5,74 M² / LAVANDERIA: 4,45 M² / REFEITÓRIO: 49,93 M² / COZINHA: 24,32 / DESPENSA COZINHA: 7,38 / SALAS DE AULA: 49,56 X 5 SALAS = 247,81 / TOTAL: 452,63 M²
2.1.4	FDE	02.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	M3	8,25
ÁREA PARA AMPLIAÇÃO DO QUE SERÁ O DORMITÓRIO: 23,53 M² / AMPLIAÇÃO DA LAVANDERIA: 4,45 M² / TOTAL: 27,98 X 0,10 = 2,80 M³ / DEMOLIÇÃO DE CONCRETO PARA ENTRADA DAS SALAS DE AULA: / 0,13 X 5 SALAS = 0,65 X 0,10 = 0,065 M³ / TOTAL GERAL: 5,45 M³
2.1.5	CDHU	04.07.020	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	M2	98,76
BRINQUEDOTECA: 35,07 M² / BANHEIRO DOS PROFESSORES FEMININO: 5,69 M² / BANHEIRO DOS PROFESSORES MASCULINO: 5,69 M² / HALL DOS BANHEIROS: 12,44 M² / DIRETORIA: 11,97 M² / SECRETARIA: 11,97 M² / BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS FEMININO: 5,74 M² / BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS MASCULINO: 5,74 M² / LAVANDERIA: 4,45 M² / TOTAL: 98,76 M²
2.1.6	CDHU	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	3,68
JANELAS (BANHEIRO DOS PROFESSORES): 1,40 X 0,40 = 0,56 X 2UN = 1,12 M² / JANELA DA SALA DOS PROFESSORES: 1,60 X 1,60 = 2,56 / TOTAL: 3,68 M²
2.1.7	CDHU	04.11.020	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	UN	8
RETIRADA DE VASOS SANITÁRIOS 4 DOS BANHEIROS DOS PROFESSORES E 4 DOS BANHEIROS DOS FUNCIONÁRIOS
2.1.8	CDHU	04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira	UN	13
RETIRADA DE PORTAS / 6 BANHEIROS DOS PROFESSORES / 6 BANHEIROS DOS FUNCIONÁRIOS / 1 BRINQUEDOTECA / TOTAL: 13 UN
2.1.9	FDE	12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	85,68
RETIRADA DE AZULEJOS DOS BANHEIROS / BANHEIROS DOS PROFESSORES: 10,20 X 2,1H = 21,42 X 2 UN = 42,84 M² / BANHEIROS DOS FUNCIONÁRIOS: 10,20 X 2,1H = 21,42 X 2UN = 42,84 M² / TOTAL: 85,68 M²
2.2 REFORMA
2.2.1	SINAPI	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	30
10 PILARES / ALTURA: 3,00 / 10 X 3,00 = 30 M
2.2.2	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,22
ALTURA = 3,00 X 10 UN = 30 M X 0,03 = 0,9 / 0,9 X 0,617 = 0,55 X 4 = 2,22 KG
2.2.3	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	1,86
1,79 + 3,11 + 1,79 + 3,60 + 7,02 + 3,32 + 3,31 + 3,71 + 3,41 = 31,06 / ÁREA = 0,20 X 0,30 = 0,06 / 0,06 X 31,06 = 1,86 M³
2.2.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	2,23
0,25 X 0,10 X 89,41 = 2,23
2.2.5	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM- MONTAGEM. AF_06/2017	KG	153,31
P DO ESTRIBO = 1,20 / 31,06/0,15 = 207,07 / 207,07 X 1,20 = 248,48 / 248,48 X 0,617 = 153,31 KG
2.2.6	SINAPI	92877	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	76,66
4 BARRAS DE 31,06 = 124,24 X 0,617 = 76,66 KG
2.2.7	CDHU	14.11.221	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm ‐ classe B	M2	57,55
DORMITÓRIO: 3,55 X 3,00 = 10,65 / 3,30 X 3,00 = 9,90 / 3,40 X 3,00 = 10,20 – ÁREA DA PORTA (1,68) = 8,52 / BANHEIRO DOS PROFESSORES: 3,57 X 3,00 = 10,71 / BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS: 1,78 X 3,00 = 5,34 – VÃO DA JANELA (0,56) = 4,78 / 1,78 X 3,00 = 5,34 – VÃO DA PORTA (1,68) = 3,66 / 3,11 X 3,00 = 9,33 / TOTAL: 57,55 M²
2.2.8	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	4,36
ALTURA = 3,00 / PILAR = 0,14 X 0,26 / 0,109 X 10 = 1,09 X 4 = 4,36 M²
2.2.9	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	39,10
VIGA: DORMITÓRIO = 14,08 + BANHEIRO DOS PROFESSORES = 3,57 + REFEITÓRIO = 14,04 + BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS = 3,11 + BRINQUEDOTECA = 14,09 / TOTAL = 48,88 / DIMENSÕES = 0,30 X 0,20 X 48,88 / 2 FACES = 0,30 X 48,88 = 29,32 / 1 FACE = 0,20 X 48,88 = 9,78 / TOTAL: 39,10 M²
2.2.10	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	50,18
48,88/0,15 = 325,87 / 325,87 X 0,154 = 50,18 KG
2.2.11	SINAPI	92877	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	24,68
4 X 10 = 40 X 0,617 = 24,68 KG
2.2.12	SINAPI	103671	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,09
10 UN X H = 10 X 3,00 = 30 / (0,14 X 0,26) X 30 = 1,09 M³
2.2.13	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	29,26
P. ALVENARIA – VÃO DA PORTA / 31,06 – 1,80 = 29,26 M
2.2.14	SINAPI	90278	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/20 21	M3	18,38
ESPESSURA INTERNA = 0,12 / ÁREA: 153,18 / 153,18 X 0,12 = 18,38 M³
2.2.15	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	94,28
DORMITÓRIO: 3,55 X 3,00 = 10,65 / 3,30 X 3,00 = 9,90 X 2 LADOS = 19,80 / 3,40 X 3,00 = 10,20 – ÁREA DA PORTA (2,10) = 8,10 X 2 LADOS = 16,20 / BANHEIRO DOS PROFESSORES: 3,57 X 3,00 = 10,71 X 2 LADOS = 21,42 / BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS: 3,11 X 3,00 = 9,33 / 1,78 X 3,00 = 5,34 – ÁREA DA JANELA (0,56) = 4,78 X 2 LADOS = 9,56 / 1,78 X 3,00 = 5,34 – ÁREA DA PORTA (1,68) = 3,66 X 2 LADOS = 7,32 / TOTAL: 94,28 M²
2.2.16	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	94,28
DORMITÓRIO: 3,55 X 3,00 = 10,65 / 3,30 X 3,00 = 9,90 X 2 LADOS = 19,80 / 3,40 X 3,00 = 10,20 – ÁREA DA PORTA (2,10) = 8,10 X 2 LADOS = 16,20 / BANHEIRO DOS PROFESSORES: 3,57 X 3,00 = 10,71 X 2 LADOS = 21,42 / BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS: 3,11 X 3,00 = 9,33 / 1,78 X 3,00 = 5,34 – ÁREA DA JANELA (0,56) = 4,78 X 2 LADOS = 9,56 / 1,78 X 3,00 = 5,34 – ÁREA DA PORTA (1,68) = 3,66 X 2 LADOS = 7,32 / TOTAL: 94,28 M²
2.2.17	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_04/2023	M2	94,28
DORMITÓRIO: 3,55 X 3,00 = 10,65 / 3,30 X 3,00 = 9,90 X 2 LADOS = 19,80 / 3,40 X 3,00 = 10,20 – ÁREA DA PORTA (2,10) = 8,10 X 2 LADOS = 16,20 / BANHEIRO DOS PROFESSORES: 3,57 X 3,00 = 10,71 X 2 LADOS = 21,42 / BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS: 3,11 X 3,00 = 9,33 / 1,78 X 3,00 = 5,34 – ÁREA DA JANELA (0,56) = 4,78 X 2 LADOS = 9,56 / 1,78 X 3,00 = 5,34 – ÁREA DA PORTA (1,68) = 3,66 X 2 LADOS = 7,32 / TOTAL: 94,28 M²
2.2.18	CDHU	23.08.242	Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente	M2	2,1
UMA PORTA DE CORRER PARA O DORMITÓRIO: 1,00 X 2,10 = 2,10 M² / TOTAL: 2,10 M²
2.2.19	FDE	05.01.108	PM-76 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD	UN	1
UMA PARA O BANHEIRO PNE DOS PROFESSORES
2.2.20	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2019	M2	0,56
1 JANELA DE 1,40 X 0,40 = 0,56 M² (BANHEIRO DA FUNCIONÁRIAS) / TOTAL: 0,56 M²
2.2.21	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	0,56
1 JANELA DE 1,40 X 0,40 = 0,56 M² (BANHEIRO DA FUNCIONÁRIAS) / TOTAL: 0,56 M²
2.2.22	SINAPI	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
3 VASOS – 2 NA BANHEIRO DOS PROFESSORES E 1 NO BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS
2.2.23	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
UM NO BANHEIRO PNE DOS PROFESSORES
2.2.24	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	M	16,53
BANHEIRO DOS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS: / CAIXA D’ÁGUA ATÉ A PIA: 2,86 + 2,97 + 2,97 + 1,79 + 3,69 + 0,39 + 1,86 = 16,53 M
2.2.25	CDHU	46.01.040	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões	M	12,06
BANHEIRO DOS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS: / CAIXA D’ÁGUA ATÉ OS VASOS SANITÁRIOS: 3,69 + 0,50 + 0,50 + 0,50 + 2,50 + 2,97 + 0,90 + 0,50 = 12,06 M
2.2.26	CDHU	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	3,45
BANHEIRO DOS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS: / RALO ATÉ A CAIXA SINFONADA: 1,11 + 1,20 + 0,18 + 0,71 + 0,25 = 3,45 M
2.2.27	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	10,90
BANHEIRO DOS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS: / CAIXA SINFONADA ATÉ O ESGOTO: 1,29 + 2,26 + 1,20 + 2,64 + 1,28 + 2,23 = 10,90 M
2.2.28	CDHU	47.02.010	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ ‐ linha especial	UN	3
UM EM CADA BANHEIRO
2.2.29	CDHU	47.02.100	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ ‐ linha especial	UN	3
UM EM CADA BANHEIRO
2.2.30	CDHU	44.20.200	Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´	UN	3
UM EM CADA BANHEIRO
2.2.31	CDHU	49.01.016	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	UN	3
UMA EM CADA BANHEIRO
2.2.32	CDHU	47.04.040	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´	UN	3
UM EM CADA BANHEIRO
2.2.33	FDE	16.01.091	FE-02 FECHAMENTO PARA SETORIZAÇAO (GRADIL ELETROFUNDIDO)	M2	7,91
3, 44 X 2,30 = 7,91 M² PARA FECHAMENTO DO HALL DE ENTRADA
2.2.34	CDHU	24.02.040	Porta/portão tipo gradil sob medida	M2
UM PORTA DE 1,00 X 2,10 = 2,10 M² PARA O FECHAMENTO DO HALL DE ENTRADA
2.2.35	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	216,01
DORMITÓRIO: 71,43 M² / BRINQUEDOTECA: 49,63 M² / BANHEIRO PNE PROFESSORES: 4,56 M² / BANHEIRO PROFESSORES: 4,56 M² / BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS: 4,50 M² / LAVANDERIA: 6,85 M² / REFEITÓRIO: 74,48 M² / TOTAL: 216,01 M²
2.2.36	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	495,52
DORMITÓRIO: 71,43 M² / BRINQUEDOTECA: 49,63 M² / BANHEIRO PNE PROFESSORES: 4,56 M² / BANHEIRO PROFESSORES: 4,56 M² / BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS: 4,50 M² / LAVANDERIA: 6,85 M² / REFEITÓRIO: 74,48 M² / TOTAL: 216,01 M² / REVESTIMENTO PARA CÔMODOS EXISTENTES: / COZINHA: 24,32 / DESPENSA COZINHA: 7,38 / SALAS DE AULA: 49,56 X 5 SALAS = 247,81 / TOTAL GERAL: 495,52 M²
2.2.37	FDE	12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	M2	55,61
8,84 X 2,10 = 18,56 M² – BANHEIROS DOS PROFESSORES X 2 BANHEIROS = 37,13 / 8,80 X 2,10 = 18,48 – BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS / TOTAL: 55,61
2.2.38	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMA DO. AF_08/2022	M3	0,07
CONCRETO PARA FAZER A ENTRADA DAS SALAS DE AULA RAMPADAS: ÁREA DA ENTRADA 0,13 X 5 SALAS = 0,65 X 0,10 = 0,065 M³
2.2.39	FDE	08.02.001	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	UN	1
ABRIGO DE GÁS PARA CILINDROS MAIORES SUBSTITUINDO O EXISTENTE
2.2.40	CDHU	14.11.221	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm ‐ classe B	M2	2,62
ALVENARIA PARA FAZER O ARMÁRIO DE LIMPEZA: / 1,25 X 2,10 = 2,62 M²
2.2.41	SINAPI	90278	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/20 21	M3	0,31
ESPESSURA INTERNA: 0,12 / ÁREA 2,62 X 0,12 = 0,31 M³
2.2.42	CDHU	44.04.040	Prateleira em granilite	M2	12,93
PRATELEIRAS PARA ARMÁRIO DE LIMPEZA: / 4,31 M² X 3 UNIDADES = 12,93 M² (INSTALADAS NA ALVENARIA)
2.2.43	CDHU	24.02.040	Porta/portão tipo gradil sob medida	M2	7,40
PORTA DE 2 FOLHAS PARA ARMÁRIO DE LIMPEZA: 3,70 X 2,00 = 7,40 M²
2.3 REMOÇÃO DE ENTULHO
2.3.1	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica ‐ material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	96,10
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA: 18,89 M³ / DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO: 452,63 M² X 0,10 = 45,26 M³ / DEMOLIÇÃO DE CONCRETO: 5,45 M³ / RETIRADA DE FORRO: 173,12 M² X 0,10 = 17,31 M³ / ESQUADRIA METÁLICA: 6,24 X 0,10 = 0,62 M³ / DEMOLIÇÃO AZULEJO: 85,68 M² X 0,10 = 8,57 M³ / TOTAL: 96,10 M³
2.3.2	CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	96,10
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA: 18,89 M³ / DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO: 452,63 M² X 0,10 = 45,26 M³ / DEMOLIÇÃO DE CONCRETO: 5,45 M³ / RETIRADA DE FORRO: 173,12 M² X 0,10 = 17,31 M³ / ESQUADRIA METÁLICA: 6,24 X 0,10 = 0,62 M³ / DEMOLIÇÃO AZULEJO: 85,68 M² X 0,10 = 8,57 M³ / TOTAL: 96,10 M³
3. REFORMA BANHEIRO DOS ALUNOS
3.1 REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO
3.1.1	CDHU	04.07.020	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	M2	23,80
3,45 X 3,45 = 11,90 X 2 BANHEIRO = 23,80 M²
3.1.2	CDHU	04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira	UN	2
2 PORTAS (UMA DE CADA BANHEIRO)
3.1.3	CDHU	04.01.020	Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento tarugada	M2	6,78
3,45 X 1,3 = 4,48 M² (BANHEIRO FEMININO) / 1,77 X 1,3 = 2,30 M²(BANHEIRO MASCULINO) / TOTAL: 6,78 M²
3.1.4	CDHU	04.11.020	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	UN	6
6 VASOS SANITÁRIOS (4 NO BANHEIRO FEMININO E 2 NO BANHEIRO MASCULINO)
3.1.5	CDHU	04.11.120	Retirada de torneira ou chuveiro	UN	6
6 TORNEIRAS (3 EM CADA BANHEIRO)
3.1.6	FDE	08.60.007	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	5
RETIRADA DE 4 TORNEIRAS DO LAVATÓRIO AO LADO DE FORA DOS BANHEIROS DOS ALUNOS E DE UM BEBEDOURO
3.1.7	CDHU	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	23,80
DEMOLIÇÃO DO PISO: / BANHEIRO FEMININO: 3,45 X 3,45 = 11,90 / BANHEIRO MASCULINO: 3,45 X 3,45 = 11,90 / TOTAL: 23,80 M²
3.1.8	FDE	12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	54,60
DEMOLIÇÃO DO REVESTIMENTO DA PAREDE: / 3,45 X 2,10 = 7,24 X 4 PAREDES = 28,98 – 1,68 (VÃO DA PORTA) = 27,3 / TOTAL = 27,30 X 2 BANHEIROS = 54,60 M²
3.1.9	CDHU	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	1,12
RETIRADA DAS JANELAS DO BANHEIRO FEMININO / JANELAS: 1,40 X 0,40 = 0,56 X 2 UN = 1,12 M²
3.1.10	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,31
LAVATÓRIOS: / BANHEIRO MASCULINO: 0,35 X 1,47 = 0,51 / BANHEIRO FEMININO: 0,35 X 1,80 = 0,63 / 1,14 X 0,15 = 0,17 M³ / TOTAL: 1,31
3.2 REFORMA
3.2.1	FDE	04.03.005	DV-06 DIVISÓRIA DE GRANILITE SANITÁRIO INFANTIL H=1,20M	M	12,46
3,45 X 1,40 = 4,83 M² X 2 BANHEIROS = 9,66 M² (FEM: 4 CABINES, MASC. 3 CABINES) / 1,40 X 1,00 = 1,40 M² X 2 BANHEIROS = 2,80 M² (CHUVEIRO) / TOTAL: 12,46 M²
3.2.2	FDE	08.16.003	BACIA SANITÁRIA INFANTIL	UN	2
2 VASOS SANITÁRIOS INFANTIS (UM EM CADA BANHEIRO)
3.2.3	SINAPI	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
3 VASOS SANITÁRIOS CONVENCIONAIS (2 BANHEIRO FEM E 1 BANHEIRO MASC.)
3.2.4	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
1 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL PARA PCD (UM NO BANHEIRO PNE NO BANHEIRO MASC.)
3.2.5	FDE	05.05.049	BE-04 BANCADA LAVATÓRIO/EDUCAÇÃO INFANTIL	UN	4
4 PIAS, DUAS EM CADA BANHEIRO
3.2.6	CDHU	43.02.140	Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC	UN	2
UM CHUVEIRO EM CADA BANHEIRO
3.2.7	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
2 BARRAS DE APOIO NO BANHEIRO PNE NO BANHEIRO MASC. DOS ALUNOS
3.2.8	SINAPI	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	27,46
BANHEIRO DOS ALUNOS: 5,22 X 2,63 = 13,73 X 2 BANHEIROS = 27,46 / TOTAL: 27,46 M²
3.2.9	FDE	12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	M2	62,58
5,22 + 5,22 + 2,63 + 2,63 = 15,70 X 2,10 = 32,97 – ÁREA DA PORTA (1,68) = 31,29 X 2 BANHEIROS = 62,58 / TOTAL: 62,58 M²
3.2.10	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	1,12
JANELAS: 1,40 X 0,40 = 0,56 X 2 UN = 1,12 M² (1 BANHEIRO MASCULINO DOS ALUNOS, 1 NO BANHEIRO FEMININO DOS ALUNOS)
3.2.11	SINAPI	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENT O PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8
8 PORTAS
3.2.12	FDE	05.01.108	PM-76 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD	UN	1
1 NO BANHEIRO PNE NO BANHEIRO MASCULINO DOS ALUNOS
3.3 HIDRÁULICA
3.3.1	CDHU	48.02.400	Reservatório em polietileno com tampa de rosca ‐ capacidade de 1.000 litros	UN	1
1 CAIXA D’ÁGUA
3.3.2	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	M	9,39
BANHEIRO DOS ALUNOS / CAIXA D’ÁGUA ATÉ OS CHUVEIROS: 1,43 + 0,43 = 1,86 / RAMIFICAÇÕES PARA AS PIAS: 2,45 + 3,08 + 0,50 + 0,5 + 0,50 + 0,50 = 7,53 / TOTAL: 9,39
3.3.3	CDHU	46.01.040	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões	M	4,85
BANHEIROS DOS ALUNOS: / CAIXA D’ÁGUA ATE OS VASOS: 2,45 + 0,40 + 0,40 + 0,40 + 0,40 + 0,40 +0,40 = 4,85 / TOTAL: 4,85
3.3.4	CDHU	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	12,99
BANHEIRO DOS ALUNOS: / RALO ATE A CAIXA SINFONADA: 2,25 + 1,81 + 2,21 + 2,70 + 1,81 + 2,21 = 12,99 / TOTAL: 12,99
3.3.5	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	3,62
BANHEIRO OS ALUNOS: / CAIXA SINFONADA ATE O ESGOTO: 1,81 + 1,81 = 3,62 / TOTAL: 3,62
3.3.6	CDHU	47.02.010	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ ‐ linha especial	UN	2
UM EM CADA BANHEIRO
3.3.7	CDHU	47.02.100	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ ‐ linha especial	UN	2
UM EM CADA BANHEIRO
3.3.8	CDHU	44.20.200	Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´	UN	2
UM EM CADA BANHEIRO
3.3.9	CDHU	49.01.016	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	UN	2
UMA EM CADA BANHEIRO
3.3.10	CDHU	47.04.040	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´	UN	7
3 BANHEIRO MASCULINO, 4 BANHEIRO FEMININO
3.4 REMOÇÃO DE ENTULHO
3.4.1	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica ‐ material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	11,95
RETIRADA DE FORRO: 23,80 X 0,10 = 2,38 M³ / RETIRADA DE DIVISÓRIA: 6,78 X 0,10 = 0,68 M³ / DEMOLIÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO: 23,80 X 0,10 = 2,38 M³ / DEMOLIÇÃO DE AZULEJO: 54,60 X 0,10 = 5,46 M³ / RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA: 2,24 X 0,10 = 0,22 M³ / DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA: 8,35 X 0,10 = 0,83 M³ / TOTAL: 11,95 M³
3.4.2	CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	11,95
RETIRADA DE FORRO: 23,80 X 0,10 = 2,38 M³ / RETIRADA DE DIVISÓRIA: 6,78 X 0,10 = 0,68 M³ / DEMOLIÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO: 23,80 X 0,10 = 2,38 M³ / DEMOLIÇÃO DE AZULEJO: 54,60 X 0,10 = 5,46 M³ / RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA: 2,24 X 0,10 = 0,22 M³ / DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA: 8,35 X 0,10 = 0,83 M³ / TOTAL: 11,95 M³

4. REFORMA DO PARQUINHO/QUADRA DE ESPORTES / 4.1 REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO / 4.1.1 FDE 02.50.001 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) M3 3,85 / DEMOLIÇÃO DE GUIA QUE SEPARA A AREIA DO PISO DE CONCRETO: 4,27 M² / DEMOLIÇÃO DE PARTE DA ARQUIBANCADA: 34,27 M² / TOTAL: 38,54 M² X 0,10 = 3,85 M³ / 4.2 AMPLIAÇÃO / 4.2.1 CDHU 54.06.040 Guia pré‐moldada reta tipo PMSP 100 ‐ fck 25 MPa M 18,37 / GUIA PARA SEPARAÇÃO DA ÁREA DA AREIA COM O PISO DE CONCRETO DO PARQUE: 18,37 M / 4.2.2 CDHU 35.01.070 Tela de arame galvanizado fio nº 12 BWG, malha de 2´ M2 200 / REPARO DA QUADRA (EXISTENTE): 200 M² / 4.3 HIDRÁULICA DA QUADRA / 4.3.1 FDE 02.50.001 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) M3 4,89 / 81,45 M X 0,30 = 24,43 M² X 0,20 = 4,89 M³ / 4.3.2 FDE 16.05.032 CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) M 81,45 / CANELETA PARA ESCORRER ÁGUA PLUVIAL DA QUADRA DE ESPORTES: 81,45 M (EM VOLTA DE TODA A QUADRA) / 4.3.3 FDE 16.05.042 TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM) M 81,45 / RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 / 4.3.4 SINAPI 89495 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 UN 2 / 2 RALOS INSTALADOS PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA PLUVIAL DA QUADRA / 4.3.5 FDE 16.05.064 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO M 26,20 / 26,20 M PARA LIGAR OS RALOS E SAIR NA RUA / 4.3.6 CDHU 48.02.400 Reservatório em polietileno com tampa de rosca ‐ capacidade de 1.000 litros UN 1 / UMA CAIXA D’ÁGUA DE 1000 L PARA OS BANHEIROS DA QUADRA DE ESPORTES / 4.3.7 CDHU 46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 17,01 / BANHEIROS DA QUADRA: FEMININO E MASCULINO / CAIXA D’ÁGUA ATÉ AS PIAS: 0,4+2,19+2,55+3,25+1,05+0,18+0,18+ 2,55+3,25+1,05+0,18+0,18 = 17,01 / 4.3.8 CDHU 46.01.040 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões M 13,5 / BANHEIROS DA QUADRA: FEMININO E MASCULINO / CAIXA D’ÁGUA ATÉ OS VASOS: 0,4 + 2,19 + 3,73 + 0,50 + 0,50 + 0,50 + 0,50 + 1,89 + 3,11 + 0,18 = 13,50 M / 4.3.9 CDHU 46.02.010 Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões M 4,39 / BANHEIROS DA QUADRA: FEMININO E MASCULINO / RALO ATÉ CAIXA SINFONADA: 0,68 + 1,03 + 0,68 + 1,03 + 0,97 = 4,39 M / 4.3.10 CDHU 46.02.070 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões M 12,1 / BANHEIROS DA QUADRA: FEMININO E MASCULINO / CAIXA SINFONADA ATÉ O ESGOTO: 1,76 + 5,00 + 1,76 + 1,85 + 1,79 = 12,16 M / 4.3.11 CDHU 49.01.016 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha UN 3 / UMA EM CADA BANHEIRO / 4.3.12 CDHU 47.04.040 Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ UN 5 / DOIS EM CADA BANHEIRO / 4.3.13 SINAPI 95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1 / 1 VASO PARA O BANHEIRO PNE DA QUADRA / 4.3.14 SINAPI 100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2 / 2 BARRAS DE APOIO PARA O BANHEIRO PNE DA QUADRA / 4.3.15 CDHU 30.08.040 Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida UN 1 / 1 PIA PARA BANHEIRO PNE DA QUADRA / 4.3.16 SINAPI 95469 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4 / DOIS EM CADA BANHEIRO / 4.3.17 CDHU 44.01.100 Lavatório de louça sem coluna UN 4 / DOIS EM CADA BANHEIRO / 4.3.18 CDHU 44.06.010 Lavatório coletivo em aço inoxidável M 1,5 / LAVATÓRIO PARA SER INSTALADO DO LADO DE FORA DOS BANHEIROS DA QUADRA DE ESPORTES / 4.3.19 CDHU 44.03.720 Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ UN 4 / 4 TORNEIRAS PARA SEREM INSTALADAS NO LAVATÓRIO DO LADO DE FORA DOS BANHEIROS NA QUADRA DE ESPORTES / 4.3.20 FDE 08.15.017 BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 8MCA - FORNECIDO E INSTALADO UN 1 / 1 BEBEDOURO PARA SER INSTALADO DO LADO DO LAVATÓRIO DOS BANHEIROS DA QUADRA DE ESPORTES / 4.4 BANHEIROS E DEPÓSITO NA QUADRA DE ESPORTES / 4.4.1 SINAPI 100896 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA M 36 / 12 PILARES / ALTURA: 3,00 / 12 X 3,00 = 36 M / 4.4.2 SINAPI 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 2,66 / ALTURA = 3,00 X 12 UN = 36 M X 0,03 = 1,08 / 1,08 X 0,617 = 0,67 X 4 = 2,66 KG / 4.4.3 SINAPI 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 M3 2,56 / 3,45 + 3,12 + 3,45 + 5,08 + 5,08 + 3,00 + 3,00 + 3,45 + 3,45 + 3,00 + 3,45 + 3,17 = 42,7 / ÁREA = 0,20 X 0,30 = 0,06 / 0,06 X 42,70 = 2,56 M³ / 4.4.4 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 2,78 / 0,25 X 0,10 X 111,24 = 2,78 / 4.4.5 SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM- MONTAGEM. AF_06/2017 KG 210,77 / P DO ESTRIBO = 1,20 / 42,70/0,15 = 284,67 / 284,67 X 1,20 = 341,60 / 341,60 X 0,617 = 210,77 KG / 4.4.6 SINAPI 92877 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 105,38 / 4 BARRAS DE 42,70 = 170,80 X 0,617 = 105,38 KG / 4.4.7 CDHU 14.11.221 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm ‐ classe B M2 111,24 / DEPÓSITO E BANHEIROS: / 3,45 X 3,00 = 10,35 / 3,45 X 3,00 = 10,35 / 5,08 X 3,00 = 15,24 – ÁREA DAS PORTAS (3,36) – ÁREA DA JANELAS (1,12) = 10,76 / 5,08 X 3,00 = 15,24 / 3,12 X 3,00 = 9,36 / 1,86 X 3,00 = 5,58 – ÁREA DA PORTA (2,10) E ÁREA DA JANELA (0,56) = 2,92 / 3,45 X 3,00 = 10,35 / 1,86 X 3,00 = 5,58 / 3,45 X 3,00 = 10,35 / 3,45 X 3,00 = 10,35 / 3,00 X 3,00 = 9,00 – ÁREA DA PORTA (1,68) – ÁREA DA JANELA (1,20) = 6,12 / 3,17 X 3,00 = 9,51 / TOTAL: 111,24 M² / 4.4.8 SINAPI 92419 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 5,23 / ALTURA = 3,00 / PILAR = 0,14 X 0,26 / 0,109 X 12 = 1,31 X 4 = 5,23 M² / 4.4.9 SINAPI 92448 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 34,16 / VIGA: 42,70 / DIMENSÕES = 0,30 X 0,20 X 42,70 / 2 FACES = 0,30 X 42,70 = 25,62 / 1 FACE = 0,20 X 42,70 = 8,54 / TOTAL: 34,16 M² / 4.4.10 SINAPI 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 43,84 / 42,70/0,15 = 284,67 / 284,67 X 0,154 = 43,84 KG / 4.4.11 SINAPI 92877 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 29,62 / 4 X 12 = 48 X 0,617 = 29,62 KG / 4.4.12 SINAPI 103671 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 1,31 / 12 UN X H = 12 X 3,00 = 36 / (0,14 X 0,26) X 36 = 1,31 M³ / 4.4.13 SINAPI 93205 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 M 39,30 / P. ALVENARIA – VÃO DA PORTA / 42,70 – 3,40 = 39,30 M / 4.4.14 SINAPI 90278 GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/20 21 M3 15,37 / ESPESSURA INTERNA = 0,12 / ÁREA: 128,10 / 128,10 X 0,12 = 15,37 M³ / 4.4.15 SINAPI 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 99,38 / BANHEIROS DA QUADRA / EXTERNAS: 6,95 X 3,00 = 20,85 – ÁREA DA PORTA (5,46) – ÁREA DA JANELA (1,68) = 13,71 / 3,45 X 3,00 = 10,35 / INTERNAS: (ACIMA DOS AZULEJOS) 3,12 X 0,90 = 2,81 X 6 PAREDES = 16,85 / 2,30 X 0,90 = 2,07 X 4 PAREDES = 8,28 – 2 JANELAS (1,12) = 7,16 / 1,70 X 0,90 = 1,53 X 2 PAREDES = 3,06 – 1 JANELA (0,56) = 2,50 / TOTAL BANHEIROS: 50,57 M² / DEPÓSITO QUADRA: / EXTERNA: 3,00 X 3,00 = 9,00 – ÁREA DA PORTA (1,68) – ÁREA DA JANELA (1,20) = 6,12 / 3,45 X 3,00 = 10,35 / INTERNAS: 3,12 X 3,00 = 9,36 / 3,12 X 3,00 = 9,36 / 2,67 X 3,00 = 8,01 – ÁREA DA PORTA (1,68) – ÁREA DA JANELA (1,20) = 5,13 / 2,83 X 3,00 = 8,49 / TOTAL DEPÓSITO: 48,81 / TOTAL GERAL: 99,38 M² / 4.4.16 SINAPI 87548 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPES SURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 99,38 / BANHEIROS DA QUADRA / EXTERNAS: 6,95 X 3,00 = 20,85 – ÁREA DA PORTA (5,46) – ÁREA DA JANELA (1,68) = 13,71 / 3,45 X 3,00 = 10,35 / INTERNAS: (ACIMA DOS AZULEJOS) 3,12 X 0,90 = 2,81 X 6 PAREDES = 16,85 / 2,30 X 0,90 = 2,07 X 4 PAREDES = 8,28 – 2 JANELAS (1,12) = 7,16 / 1,70 X 0,90 = 1,53 X 2 PAREDES = 3,06 – 1 JANELA (0,56) = 2,50 / TOTAL BANHEIROS: 50,57 M² / DEPÓSITO QUADRA: / EXTERNA: 3,00 X 3,00 = 9,00 – ÁREA DA PORTA (1,68) – ÁREA DA JANELA (1,20) = 6,12 / 3,45 X 3,00 = 10,35 / INTERNAS: 3,12 X 3,00 = 9,36 / 3,12 X 3,00 = 9,36 / 2,67 X 3,00 = 8,01 – ÁREA DA PORTA (1,68) – ÁREA DA JANELA (1,20) = 5,13 / 2,83 X 3,00 = 8,49 / TOTAL DEPÓSITO: 48,81 / TOTAL GERAL: 99,38 M² / 4.4.17 SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_04/2023 M2 99,38 / BANHEIROS DA QUADRA / EXTERNAS: 6,95 X 3,00 = 20,85 – ÁREA DA PORTA (5,46) – ÁREA DA JANELA (1,68) = 13,71 / 3,45 X 3,00 = 10,35 / INTERNAS: (ACIMA DOS AZULEJOS) 3,12 X 0,90 = 2,81 X 6 PAREDES = 16,85 / 2,30 X 0,90 = 2,07 X 4 PAREDES = 8,28 – 2 JANELAS (1,12) = 7,16 / 1,70 X 0,90 = 1,53 X 2 PAREDES = 3,06 – 1 JANELA (0,56) = 2,50 / TOTAL BANHEIROS: 50,57 M² / DEPÓSITO QUADRA: / EXTERNA: 3,00 X 3,00 = 9,00 – ÁREA DA PORTA (1,68) – ÁREA DA JANELA (1,20) = 6,12 / 3,45 X 3,00 = 10,35 / INTERNAS: 3,12 X 3,00 = 9,36 / 3,12 X 3,00 = 9,36 / 2,67 X 3,00 = 8,01 – ÁREA DA PORTA (1,68) – ÁREA DA JANELA (1,20) = 5,13 / 2,83 X 3,00 = 8,49 / TOTAL DEPÓSITO: 48,81 / TOTAL GERAL: 99,38 M² / 4.4.18 SINAPI 94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2019 M2 2,88 / 1,40 X 0,40 = 0,56 X 3 BANHEIROS = 1,68 M² / 1,60 X 0,75 = 1,20 DEPÓSITO / TOTAL: 2,88 M² / 4.4.19 CDHU 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 2,88 / 1,40 X 0,40 = 0,56 X 3 BANHEIROS = 1,68 M² / 1,60 X 0,75 = 1,20 DEPÓSITOS / TOTAL: 2,88 M² / 4.4.20 SINAPI 90790 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENT O PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 7 / 2 PORTAS DE ENTRADA E 4 PORTAS PARA 2 CABINES EM CADA BANHEIRO / 1 PORTA PARA O DEPÓSITO DA QUADRA / 4.4.21 FDE 05.01.108 PM-76 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD UN 1 / 1 PORTA DE 1,00 X 2,10 PARA O BANHEIRO PNE NA QUADRA / 4.4.22 FDE 04.03.009 DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE M2 3,35 / 2,39 X 1,40 = 3,35 M² / 4.5 REMOÇÃO / 4.5.1 CDHU 05.07.050 Remoção de entulho de obra com caçamba metálica ‐ material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal M3 15,85 / DEMOLIÇÃO DE CONCRETO: 15,85 M³ / 4.5.2 CDHU 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 15,85 / DEMOLIÇÃO DE CONCRETO: 15,85 M³ / 5. CONSTRUÇÃO SALAS / 5.1 REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO / 5.1.1 SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO M2 29,85 / LIMPEZA DA VEGETAÇÃO AO LADO DA SALA DOS PROFESSORES PARA CONSTRUÇÃO DE NOVAS SALAS: 29,85 M² / 5.1.2 SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 32,40 / 29,85 + 2,55 = 32,40 PARA FAZER A SECRETARIA E DIRETORIA / 5.1.3 SINAPI 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 32,4 / 29,85 + 2,55 = 32,40 PARA FAZER A SECRETARIA E DIRETORIA / 5.2 REFORMA E AMPLIAÇÃO / 5.2.1 SINAPI 100896 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA M 18 / 6 UN DE PILARES / ALTURA 3,00 M / 6 X 3,00 = 18 M / 5.2.2 SINAPI 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 1,33 / ALTURA DO PILAR = 3,00 X 6 UN = 18 X 0,03 = 0,54 / 0,54 X 0,617 = 0,33 X 4 = 1,33 KG / 5.2.3 SINAPI 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 M3 1,63 / 8,85 + 8,85 + 3,04 + 3,04 + 3,37 = 27,15 / ÁREA: 0,20 X 0,30 = 0,06 / 0,06 X 27,15 = 1,63 M³ / 5.2.4 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 1,95 / 0,25 X 0,10 X 78,00 = 1,95 / 5.2.5 SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM- MONTAGEM. AF_06/2017 KG 134,01 / P. DO ESTRIBO 1,20 / 27,15/0,15 = 181 / 181 X 1,20 = 217,20 / 217,20 X 0,617 = 134,01 KG / 5.2.6 SINAPI 92877 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 67,01 / 4 BARRAS DE 27,15 = 108,60 X 0,617 = 67,01 KG / 5.2.7 CDHU 14.11.221 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm ‐ classe B M2 72,97 / 8,85 + 8,85 + 3,04 + 3,04 + 3,37 = 27,15 / ÁREA DA JANELA: 1,60 X 1,60 = 2,56 X 2 UNIDADES = 5,12 / ÁREA DA PORTA: 0,80 X 2,10 = 1,68 X 2 UN = 3,36 / TOTAL = 8,48 / 27,15 X 3,00 H = 81,45 – 8,48 = 72,97 M² / 5.2.8 SINAPI 92419 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 2,62 / ALTURA: 3,00 / PILAR: 0,14 X 0,26 / 0,109 X 6 UN = 0,654 X 4 = 2,62 M² / 5.2.9 SINAPI 92448 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 14,16 / VIGA: 17,70 / DIMENSÕES: 0,20 X 0,30 X 17,70 / 2 FACES 0,30 X 17,70 = 10,62 / 1 FACE 0,20 X 17,70 = 3,54 / TOTAL: 14,16 M² / 5.2.10 SINAPI 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 18,17 / 17,70/0,15 = 118 / 118 x 0,154 = 18,17 KG / 5.2.11 SINAPI 92877 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 14,81 / 4 X 6 UN = 24 X 0,617 = 14,81 KG / 5.2.12 SINAPI 103671 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 0,65 / 6 UN X H = 6 X 3 = 18 / (0,14 X 0,26) X 18 = 0,65 M³ / 5.2.13 SINAPI 93205 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 M 23,79 / P. ALVENARIA – VÃO DA PORTA / 27,15 – 3,36 = 23,79 M / 5.2.14 SINAPI 93190 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 3,20 / VÃO DAS JANELAS X UN = / J1 = 1,60 X 2 = 3,20 / TOTAL: 3,20 M / 5.2.15 SINAPI 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 127,87 / PAREDES (DIRETORIA/SECRETARIA/SALA DOS PROFESSORES): / 8,85 X 2 LADOS = 17,70 / 3,37 X 2 LADOS = 6,74 / 8,85 / 3,04 X 2 LADOS = 6,08 / 3,04 X 2 LADOS = 6,08 / TOTAL: 45,45 M / VÃO DA JANELA: 1,60 X 1,60 = 2,56 X 2 UNIDADES = 5,12 / VÃO DA PORTA: 0,80 X 2,10 = 1,68 X 2 = 3,36 / TOTAL DE VÃOS = 8,48 / 45,45 X 3,00 H = 136,35 – 8,48 = 127,87 M² / 5.2.16 SINAPI 87548 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 127,87 / PAREDES (DIRETORIA/SECRETARIA/SALA DOS PROFESSORES): / 8,85 X 2 LADOS = 17,70 / 3,37 X 2 LADOS = 6,74 / 8,85 / 3,04 X 2 LADOS = 6,08 / 3,04 X 2 LADOS = 6,08 / TOTAL: 45,45 M / VÃO DA JANELA: 1,60 X 1,60 = 2,56 X 2 UNIDADES = 5,12 / VÃO DA PORTA: 0,80 X 2,10 = 1,68 X 2 = 3,36 / TOTAL DE VÃOS = 8,48 / 45,45 X 3,00 H = 136,35 – 8,48 = 127,87 M² / 5.2.18 SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_04/2023 M2 127,87 / PAREDES (DIRETORIA/SECRETARIA/SALA DOS PROFESSORES): / 8,85 X 2 LADOS = 17,70 / 3,37 X 2 LADOS = 6,74 / 8,85 / 3,04 X 2 LADOS = 6,08 / 3,04 X 2 LADOS = 6,08 / TOTAL: 45,45 M / VÃO DA JANELA: 1,60 X 1,60 = 2,56 X 2 UNIDADES = 5,12 / VÃO DA PORTA: 0,80 X 2,10 = 1,68 X 2 = 3,36 / TOTAL DE VÃOS = 8,48 / 45,45 X 3,00 H = 136,35 – 8,48 = 127,87 M² / 5.2.19 SINAPI 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 M2 42,23 / DIRETORIA: 10,46 / SECRETARIA: 10,46 / SALA DOS PROFESSORES: 21,31 / TOTAL: 42,23 M² / 5.2.20 SINAPI 87248 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE M2 42,23 / DIRETORIA: 10,46 / SECRETARIA: 10,46 / SALA DOS PROFESSORES: 21,31 / TOTAL: 42,23 M² / 5.2.21 SINAPI 94562 JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 1,65 / JANELA DA SECRETARIA PARA ATENDIMENTO: 1,50 X 1,10 = 1,65 M² / 5.2.22 SINAPI 94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PI NTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARC O. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 2,56 / J1 = 1,60 X 1,60 = 2,56 (DIRETORIA) / 5.2.23 SINAPI 90790 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENT O PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 3 / 1 – DIRETORIA / 2 – SECRETARIA / 5.2.24 CDHU 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 4,21 / PINTURA DAS ESQUADRIAS DAS JANELAS / J1 = 1,60 X 1,60 = 2,56 (DIRETORIA) / J2 = 1,50 X 1,10 = 1,65 (SECRETARIA) / TOTAL: 4,21 M / 5.2.25 FDE 16.05.042 TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM) M 27,48 / TAMPA PARA CANALETA EXISTENTE PRESENTE NA ENTRADA DOS PROFESSORES E ONDE FICARÁ AS NOVAS SALAS / 5.3 REMOÇÃO / 5.3.1 CDHU 05.07.050 Remoção de entulho de obra com caçamba metálica ‐ material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal M3 12 / DEMOLIÇÃO DE CONCRETO: 5,78 M³ / LIMPEZA DA VEGETAÇÃO: 29,85 M² X 0,10 = 2,98 M³ / REGULARIZAÇÃO DO SOLO: 32,40 M² X 0,10 = 3,24 M³ / TOTAL: 12 M³ / 5.3.2 CDHU 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 12 / DEMOLIÇÃO DE CONCRETO: 5,78 M³ / LIMPEZA DA VEGETAÇÃO: 29,85 M² X 0,10 = 2,98 M³ / REGULARIZAÇÃO DO SOLO: 32,40 M² X 0,10 = 3,24 M³ / TOTAL: 12 M³

6. ELÉTRICA / 6.1 FDE 09.08.002 INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE UN 12 / 1 DORMITÓRIO / 1 SECRETARIA / 1 DIRETORIA / 1 RECREAÇÃO / 1 BANHEIRO PNE PROFESSORES / 1 BANHEIRO PROFESSORES / 1 BANHEIRO DAS FUNCIONÁRIAS / 1 LAVANDERIA / 1 BANHEIRO DA QUADRA MASCULINO / 1 BANHEIRO DA QUADRA FEMININO / 1 BANHEIRO DA QUADRA PNE / 1 DEPÓSITO DA QUADRA / TOTAL: 12 / 6.2 FDE 09.08.013 TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENT UN 28 / TOMADA BAIXA (40 CM DO PISO): / 2 SECRETARIA / 2 DIRETORIA / 4 RECREAÇÃO / 1 DEPÓSITO DA QUADRA / 3 DORMITÓRIO / TOTAL: 12 / TOMADA ALTA (220 CM DO PISO): / 2 SECRETARIA (1 sendo ponto de ar-condicionado) / 2 DIRETORIA (1 sendo ponto de ar-condicionado) / 1 RECREAÇÃO / 1 DOMITÓRIO (AR-CONDICONADO) / 1 BANHEIRO DOS ALUNOS FEM. (CHUVEIRO) / 1 BANHEIRO DOS ALUNOS MASC. (CHUVEIRO) / TOTAL:8 / TOMADA MÉDIA (130 CM DO PISO): / 1 RECREAÇÃO / 2 LAVANDERIA / 1 BANHEIRO DOS PROFESSORES MASC. / 1 BANHEIRO DOS PROFESSORES FEM. / 1 BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS / 1 BANHEIRO FEM. QUADRA / 1 BANHEIRO MASC. QUADRA / TOTAL: 8 / (COM ELETRODUTO E CABEAMENTO) / 6.3 CDHU 40.01.040 CAIXA DE FERRO ESTAMPADA 4´ X 4´ UN 2 / 1 EM CADA CHUVEIRO DOS BANHEIROS DOS ALUNOS / 6.4 FDE 09.09.057 LUMINÁRIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 2X18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK UN 18 / 4 DORMITÓRIO / 1 SECRETARIA / 1 DIRETORIA / 4 RECREAÇÃO / 1 BANHEIRO PNE PROFESSORES / 1 BANHEIRO PROFESSORES / 1 BANHEIRO DAS FUNCIONÁRIAS / 1 LAVANDERIA / 1 BANHEIRO DA QUADRA MASCULINO / 1 BANHEIRO DA QUADRA FEMININO / 1 BANHEIRO DA QUADRA PNE / 1 DEPÓSITO DA QUADRA / TOTAL: 18 / 6.5 FDE 09.02.086 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 2X10A A 2X50A UN 18 / 2 DORMITÓRIO (TOMADA E ILUMINAÇÃO) / 2 SECRETARIA (TOMADA E ILUMINAÇÃO) / 2 DIRETORIA (TOMADA E ILUMINAÇÃO) / 2 RECREAÇÃO (TOMADA E ILUMINAÇÃO) / 1 BANHEIRO PNE PROFESSORES (ILUMINAÇÃO) / 1 BANHEIRO PROFESSORES (ILUMINAÇÃO) / 1 LAVANDERIA (ILUMINAÇÃO) / 2 REFEITÓRIO (TOMADA E ILUMINAÇÃO) / 1 BANHEIRO DA QUADRA MASCULINO (ILUMINAÇÃO) / 1 BANHEIRO DA QUADRA FEMININO (ILUMINAÇÃO) / 1 BANHEIRO DA QUADRA PNE (ILUMINAÇÃO) / 2 DEPÓSITO DA QUADRA (TOMADA E ILUMINAÇÃO) / TOTAL: 18 / 6.6 SINAPI 101879 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1 / 6.7 CDHU 38.13.020 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios M 991,12 / SOMA DOS FIOS: 901,02 + 10 % = 991,12 M / 6.8 SINAPI 91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 603,81 / SOMA DAS METRAGENS DE 2,5 MM: 548,92 + 10% = 603,81 M / 6.9 SINAPI 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIR CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 387,31 / SOMA DAS METRAGENS DE 4,0 MM: 352,10 + 10% = 387,31 M
7. COBERTURA (SALAS/ALMOXARIFADO/BANHEIROS) / 7.1 REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO / 7.1.1 SINAPI 104803 REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 50 / REMOÇÃO DE CALHA DA COBERTURA DA QUADRA: 50 M / 7.2 AMPLIAÇÃO / 7.2.1 CDHU 22.02.010 Forro em placa de gesso liso fixo M2 233,17 / DORMITÓRIO: 71,43 M² / RECREAÇÃO: 49,63 M² / DIRETORIA: 10,46 M² / SECRETARIA: 10,46 M² / S. DOS PROFESSORES: 21,31 M² / BANHEIRO DOS PROF. PCD: 4,56 M² / BANHEIRO DOS PROFESSORES: 4,56 M² / BANHEIRO DAS FUNCIONÁRIAS: 4,50 M² / BANHEIRO DOS ALUNOS MASCULINO: 13,73 M² / BANHEIRO DOS ALUNOS FEMININO: 13,73 M² / BANHEIRO DA QUADRA MASCULINO: 7,46 M² / BANHEIRO DA QUADRA FEMININO: 7,46 M² / BANHEIRO PNE DA QUADRA: 5,30 M² / DEPÓSITO QUADRA: 8,58 M² / TOTAL: 233,17 M² / 7.2.2 SINAPI 92549 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 UN 10 / 10 TESOURAS EM TODA A CONSTRUÇÃO (SECRETARIA/DIRETORIA, BANHEIROS QUADRA E DEPÓSITO) / 7.2.3 SINAPI 92539 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 74,35 / TELHADO DIRETORIA/SECRETARIA/S. DOS PROF: 8,85 X 3,37 = 29,82 / TELHADO DOS BANHEIROS DA QUADRA: 30,72 M² / TELHADO DO DEPÓSITO DA QUADRA: 13,81 M² / TOTAL: 74,35 M² / 7.2.4 FDE 07.05.080 SUBCOBERTURA COM MANTA ALUMINIZADA M2 74,35 / TELHADO DIRETORIA/SECRETARIA/S. DOS PROF: 8,85 X 3,37 = 29,82 / TELHADO DOS BANHEIROS DA QUADRA: 30,72 M² / TELHADO DO DEPÓSITO DA QUADRA: 13,81 M² / TOTAL: 74,35 M² / 7.2.5 SINAPI 94195 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 74,35 / TELHADO DIRETORIA/SECRETARIA/S. DOS PROF: 8,85 X 3,37 = 29,82 / TELHADO DOS BANHEIROS DA QUADRA: 30,72 M² / TELHADO DO DEPÓSITO DA QUADRA: 13,81 M² / TOTAL: 74,35 M² / 7.2.6 CDHU 16.33.022 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 ‐ corte 0,33 m M 26,42 / 8,85 M (DIRETORIA/SECRETARIA/S. DOS PROF.) / TELHADO DOS BANHEIROS E DO DEPÓSITO DA QUADRA: 17,57 / TOTAL: 26,42 M / 7.2.7 SINAPI 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 233,17 / DORMITÓRIO: 71,43 M² / RECREAÇÃO: 49,63 M² / DIRETORIA: 10,46 M² / SECRETARIA: 10,46 M² / S. DOS PROFESSORES: 21,31 M² / BANHEIRO DOS PROF. PCD: 4,56 M² / BANHEIRO DOS PROFESSORES: 4,56 M² / BANHEIRO DAS FUNCIONÁRIAS: 4,50 M² / BANHEIRO DOS ALUNOS MASCULINO: 13,73 M² / BANHEIRO DOS ALUNOS FEMININO: 13,73 M² / BANHEIRO DA QUADRA MASCULINO: 7,46 M² / BANHEIRO DA QUADRA FEMININO: 7,46 M² / BANHEIRO PNE DA QUADRA: 5,30 M² / DEPÓSITO QUADRA: 8,58 M² / TOTAL: 233,17 M² / 7.2.8 CDHU 22.03.040 Forro modular removível em PVC de 618mm x 1243mm M2 6,23 / FORRO EM PVC REMOVÍVEL PARA FECHAMENTO DO ESPAÇO DA CAIXA D’ÁGUA: 3,07 X 2,03 = 6,23 M² / 7.2.9 SINAPI 94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 50 / CALHA PARA REPARO NA QUADRA DE ESPORTES: 50 M / 7.3 COBERTURA DA ENTRADA DOS PROFESSORES / 7.3.1 SINAPI 101174 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 M 3,60 / 6 ESTACAS PARA FIXAÇÃO DOS PILARES, COM 0,60 M = 6x0,60 = 3,60 M / 7.3.2 SINAPI 100763 VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA KG 54,38 / VIGA COMPOSTA POR PERFIL “U” ENRIJECIDO 100x50x17x2– PESO 3,27 KG/M 02 VIGAS DE 3,89 e 03 VIGAS DE 2,95 = 16,63 M TOTAL = 16,63x3,27 = 54,38 KG / FONTE: METAL BRASIL / 7.3.3 SINAPI 100765 PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA KG 68,67 / PILARES COMPOSTOS POR PERFIL “U” ENRIJECIDO 100x50x17x2– PESO 3,27 KG/M 6 PILARES DE 3,50 CADA = 6x3,50= 21 M / TOTAL = 21x3,27 = 68,67 KG / FONTE: METAL BRASIL / 7.3.4 CDHU 16.32.070 Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm M2 16 / COBERTURA DA ENTRADA DOS PROFESSORES: 16 M² / 7.4 REMOÇÃO / 7.4.1 CDHU 05.07.050 Remoção de entulho de obra com caçamba metálica ‐ material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal M3 226,84 / REMOÇÃO DE CALHAS: 50 M X 0,40 = 20 X 0,10 = 2 M³ / REMOÇÃO DE TELHAS: 1106,44 M² X 0,10 = 110,64 M³ / REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA: 1106,44 M² X 0,10 = 110,64 M² / RETIRADA DE PEÇAS EM MADEIRA: 18,96 M X 0,20 = 3,79 X 0,10 = 0,38 M² / RETIRADA DE TELHA EM FIBROCIMENTO: 31,79 M² X 0,10 = 3,18 M / TOTAL: 226,84 M³ / 7.4.2 CDHU 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 226,84 / REMOÇÃO DE CALHAS: 50 M X 0,40 = 20 X 0,10 = 2 M³ / REMOÇÃO DE TELHAS: 1106,44 M² X 0,10 = 110,64 M³ / REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA: 1106,44 M² X 0,10 = 110,64 M² / RETIRADA DE PEÇAS EM MADEIRA: 18,96 M X 0,20 = 3,79 X 0,10 = 0,38 M² / RETIRADA DE TELHA EM FIBROCIMENTO: 31,79 M² X 0,10 = 3,18 M / TOTAL: 226,84 M³

8. LIMPEZA GERAL DA OBRA / 8.1 CDHU 05.07.040 REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA ‐ TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL M3 346,89 / DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA: 18,89 M³ / DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO: 452,63 M² X 0,10 = 45,26 M³ / DEMOLIÇÃO DE CONCRETO: 5,45 M³ / RETIRADA DE FORRO: 173,12 M² X 0,10 = 17,31 M³ / ESQUADRIA METÁLICA: 6,24 X 0,10 = 0,62 M³ / DEMOLIÇÃO AZULEJO: 85,68 M² X 0,10 = 8,57 M³ / TOTAL: 96,10 M³ / RETIRADA DE FORRO: 23,80 X 0,10 = 2,38 M³ / RETIRADA DE DIVISÓRIA: 6,78 X 0,10 = 0,68 M³ / DEMOLIÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO: 23,80 X 0,10 = 2,38 M³ / DEMOLIÇÃO DE AZULEJO: 54,60 X 0,10 = 5,46 M³ / RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA: 2,24 X 0,10 = 0,22 M³ / DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA: 8,35 X 0,10 = 0,83 M³ / TOTAL: 11,95 M³ / DEMOLIÇÃO DE CONCRETO: 15,85 M³ / DEMOLIÇÃO DE CONCRETO: 5,78 M³ / LIMPEZA DA VEGETAÇÃO: 29,85 M² X 0,10 = 2,98 M³ / REGULARIZAÇÃO DO SOLO: 32,40 M² X 0,10 = 3,24 M³ / TOTAL: 12 M³ / REMOÇÃO DE CALHAS: 50 M X 0,40 = 20 X 0,10 = 2 M³ / REMOÇÃO DE TELHAS: 1106,44 M² X 0,10 = 110,64 M³ / REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA: 1106,44 M² X 0,10 = 110,64 M² / RETIRADA DE PEÇAS EM MADEIRA: 18,96 M X 0,20 = 3,79 X 0,10 = 0,38 M² / RETIRADA DE TELHA EM FIBROCIMENTO: 31,79 M² X 0,10 = 3,18 M / TOTAL: 226,84 M³ / TOTAL GERAL: 346,89 M³ / 8.2 CDHU 05.08.120 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km M3 346,89 / DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA: 18,89 M³ / DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO: 452,63 M² X 0,10 = 45,26 M³ / DEMOLIÇÃO DE CONCRETO: 5,45 M³ / RETIRADA DE FORRO: 173,12 M² X 0,10 = 17,31 M³ / ESQUADRIA METÁLICA: 6,24 X 0,10 = 0,62 M³ / DEMOLIÇÃO AZULEJO: 85,68 M² X 0,10 = 8,57 M³ / TOTAL: 96,10 M³ / RETIRADA DE FORRO: 23,80 X 0,10 = 2,38 M³ / RETIRADA DE DIVISÓRIA: 6,78 X 0,10 = 0,68 M³ / DEMOLIÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO: 23,80 X 0,10 = 2,38 M³ / DEMOLIÇÃO DE AZULEJO: 54,60 X 0,10 = 5,46 M³ / RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA: 2,24 X 0,10 = 0,22 M³ / DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA: 8,35 X 0,10 = 0,83 M³ / TOTAL: 11,95 M³ / DEMOLIÇÃO DE CONCRETO: 15,85 M³ / DEMOLIÇÃO DE CONCRETO: 5,78 M³ / LIMPEZA DA VEGETAÇÃO: 29,85 M² X 0,10 = 2,98 M³ / REGULARIZAÇÃO DO SOLO: 32,40 M² X 0,10 = 3,24 M³ / TOTAL: 12 M³ / REMOÇÃO DE CALHAS: 50 M X 0,40 = 20 X 0,10 = 2 M³ / REMOÇÃO DE TELHAS: 1106,44 M² X 0,10 = 110,64 M³ / REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA: 1106,44 M² X 0,10 = 110,64 M² / RETIRADA DE PEÇAS EM MADEIRA: 18,96 M X 0,20 = 3,79 X 0,10 = 0,38 M² / RETIRADA DE TELHA EM FIBROCIMENTO: 31,79 M² X 0,10 = 3,18 M / TOTAL: 226,84 M³ / TOTAL GERAL: 346,89 M³